## Slide 1
Supports matériels pour le multithreading dans les architectures
Daniel Etiemble
LRI – Université Paris Sud

## Slide 2
Processus et threads
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>
PROCESSUS
- 1 unité de ressources
- 1 unité d’exécution
THREAD
1 unité d’exécution au sein d’une unité de ressources
Notes: <numéro>

## Slide 3
Multithreading
Passer de l’exécution d’un thread à un autre
  Ex : Commutation sur un événement long…
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>
Notes: <numéro>

## Slide 4
Monothread et multithread
Processeur physique
Processeur physique
Unités fonctionnelles
Caches
Mémoire principale
Etat arch.
Etat arch.
Processeur logique
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 5
Multithread, Multiprocesseur, Multi-cœur
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 6
Types de multithreading
Gros grain
  Nb réduit de processeurs logiques
  Commutation de thread sur événement long
Grain fin
  Nb élevé de processeurs logiques
  Commutation régulière, voire à chaque cycle
Multithread simultané
  Exécution simultanée de plusieurs threads (processeur superscalaire)
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 7
Multithreading gros grain
Deux processeurs logiques
Sur « latence longue », commutation vers « autre thread »
Problèmes
  Qu’est ce qu’une latence longue ?
  Que faire si second thread occupé ?
  Réinitalisation des pipelines
Unités fonctionnelles
Caches
Mémoire principale
Etat arch.
Etat arch.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 8
Multithreading gros grain : RS64-II (IBM pSeries Model 680) - 1998
Fonctionnement
  Processeur scalaire simple – pipeline de 5 étages.
  Deux processeurs logiques (PL)
  Un PL exécute le thread principal
  Si latence importante (ex cache L2 externe), commutation sur second PL
  Si latence moins importante, commutation si second PL est prêt à s’exécuter
  Pas de commutation si second PL est lui-même en attente
Performance
  Gain de l’ordre de 20% sur TPC-C (benchmark à grain nombre de threads)
  Parfois pertes de performances
Unités fonctionnelles
Caches
Mémoire principale
Etat arch.
Etat arch.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 9
Multithreading grain fin
Nombre significatif de processeurs logiques
Commutation en un cycle
  Soit à chaque cycle d’horloge
    Masquer les latences pour supprimer les caches
  Soit sous contrôle d’une logique de sélection de thread
    Aléas de fonctionnement (pipeline, caches)
    Algorithme pour répartition équitable des ressources
Applications à grand nombre de threads indépendants
  Applications commerciales
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 10
Grain fin : CDC-6600 (1964)
Tolérer la latence
  Mémoire principale : latence de 10 cycles
  10 Processeurs d’E/S (PP)
  Commutation à chaque cycle d’un PP au suivant.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 11
CDC-6600: 10 PP
10 processeurs logiques
- Opérateurs arithmétiques en commun
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 12
Grain fin : Denelcor HEP (1982) Burton Smith
Commutation à chaque cycle d’un thread au suivant
(8 cycles pour la boucle Données source – Opération – Donnée résultat)
Thread individuel : 1.25 MIPS
Performance max : 10 MIPS
8 étages
8 étages
PROCESSEUR HEP
(120 threads)
F = 10 MHz
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 13
Denelcor HEP
Multiprocesseur
HEP typique
Réseau
Processeurs
Mémoires
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 14
Denelcor HEP
Performances comparables à CDC 7600
Performances/coût faibles
Quelques exemplaires
  Ballistic Research Laboratory (4)
  Los Alamos
  Argone National Laboratory (1)
  NSA
  Messerchmitt (3)
  Universités (Georgia, Maryland)
Versions HEP-2 et 3 démarrées, non terminées
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 15
Grain fin : Tera MTA (1997) Burton Smith
Superordinateur
Même philosophie que HEP
Processeurs (jusqu’à 256)
Tore 3-D
260 MHz
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 16
Processeur Tera
Chaque processeur a 128 contextes (32 registres et un CP) pour exécuter un thread de contrôle
Le processeur exécute des instructions à partir des contextes disponibles avec répartition équitable (round robin)
Un contexte peut lancer une instruction tous les 21 cycles (longueur du pipeline des instructions). Au moins 21 threads prêts sont nécessaires pour que le processeur soit totalement occupé
Commutation de contexte à chaque cycle, pour la prochaine instruction de l’un des threads prêts à l’exécution
Le réseau d’interconnexion garantit que tout délai potentiel dans l’accès aux données est masqué.
Un placement mémoire randomisé et la grande connectivité du réseau permet un temps d’accès quasi uniforme de tout processeur à toute case mémoire.
Mémoire étiquetée : mot mémoire de 64 bits + 4 bits d’étiquette..
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 17
Approche Tera
Multithreading massif pour tolérer la latence mémoire (150 cycles)
  Pas de caches
Nécessite un parallélisme massif
Succès limité.
  2000: fusion Tera computer & Cray research pour créer Cray Inc.
  Rapport performance/coût par rapport aux approches classiques
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 18
Comparaison MTA-T90
Cray T90 : approche vectorielle – 440 MHz
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 19
Cray-MTA
MTA-1
  GaAs
  San Diego Supercomputer Center (4 Processeurs)
MTA-2
  CMOS
  Naval Research Laboratory
MTA-3
  MTA-2 avec réseau plus lent et moins cher
  6 vendus (Cray XMT)
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 20
Grain fin : Cœur Niagara T1 (2005)
Pipeline scalaire à 5 étages
4 processeurs logiques
  Parties en bleu
  Parties communes en blanc
Logique de sélection de threads
  Aléas du pipeline
  Algorithme de permutation circulaire
Applications visées
  Serveurs Web et bases de donnés
Cœur Niagara T1
Multi-cœur à 8 cœurs
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 21
Cœurs Niagara et serveurs Sparc Oracle
Cœur Niagara T2 (2007)
  8 threads
  Pipeline 8 étages et pipeline calcul flottant 12 étages
  Extension SIMD VIS (Sparc V9) et unité graphique
Cœurs serveurs Sparc Oracle
  T3 (2010) : lancement dans l’ordre
  T4 (2011), T5 (2012) : lancement non ordonné, prédiction de branchement, préchargement, 3 niveaux de cache, etc.
Performance
  Pour T4, performance X5 /monothread.
Evolution vers des cœurs superscalaires « non ordonnés », mais commutation de threads et non multithread simultané.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 22
Multithread simultané
Fetch
Decode
Instruction window
FU
FU
FU
Reorder
Buffer
Retirement
Thread
N Instructions
Thread
Fetch
Decode
Instruction window
FU
FU
FU
Reorder
Buffer
Retirement
Thread1
N Instructions
Thread 2
Thread1
Thread 2
Superscalaire « flot de données »
Monothread
Multithread simultané
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 23
Multithread simultané
Les choix
  Nb de threads
  Politique de lancement d’exécution des instructions
  Opérateurs à dupliquer
  Comment repérer les instructions d’un thread
Fetch
Decode
Instruction window
FU
FU
FU
Reorder
Buffer
Retirement
Thread1
N Instructions
Thread 2
Thread1
Thread 2
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 24
Exemple Xeon SMT (Netburst)
Succès cache de traces
Echec cache de traces
Les instructions décodées (µops) sont rangées dans la fenêtre partitionnée de µops
SMT d’ordre 2
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 25
Exemple Xeon SMT (Netburst)
Opérateurs dupliqués
  RAT (renommage)
  Queues de lancement
  ROB (réordonnancement)
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 26
Exemple IBM Power5
SMT = 2
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 27
Caractéristiques SMT
Nombre de threads
  Intel
    Hyperthread : SMT = 2
    Xeon Phi : SMT = 4
  IBM
    SMT = 2 pour Power5 (2005) et Power6 (2007)
    SMT = 4 pour Power7 (2010)
    SMT = 8 pour Power8 (2014)
    SMT = 4 ou 8 pour Power 9 (2017)
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 28
Performances SMT
Intel
  Gain de 30% pour des applications s’exécutant en multiprogrammation (serveurs)
IBM Power 5
  Gain de 10% à 40% sur 2 applications
    Serveur Web
    Mélange de deux programmes C
Unités fonctionnelles
Caches
Mémoire principale
Etat arch.
Etat arch.
Accès partagé aux unités fonctionnelles et caches
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 29
Multithreading : les différentes techniques
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 30
Conclusion sur multithreading matériel
Support effectif pour la multiprogrammation
  Moins pour la programmation parallèle
Coût matériel relativement limité par rapport aux multi-cœurs
  Grain fin (Sparc – Oracle) bien adapté aux applications en multiprogrammation
  SMT apparaît comme une technologie de transition (Nb de transistors) entre processeur superscalaire monothread et multi-cœur
Compatibilité avec les multi-cœurs
  Multi-cœurs avec cœurs multithreads.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 31
Et la courte histoire des multi-cœurs
De la programmation séquentielle à la programmation parallèle
Les architectures parallèles
  Des serveurs… aux PC et systèmes mobiles
Multi-cœur = multiprocesseur symétrique (SMP) en une seule puce.
Main Memory
Caches
Architectural State
(registers)
Architectural State
(registers)
Functional Units
Functional Units
Caches
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 32
Les premiers multi-cœurs
2 cœurs
  IBM Power4 (2001)
  AMD Athlon64 X2 (2005)
  Intel Core2 Duo (2006)
8 cœurs
  UltraSparc Niagara T1 (2006)
IBM Power 4
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 33
Pourquoi les multi-cœurs ?
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 34
Efficacité énergétique des multi-cœurs
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 35
Un multi-cœur Intel de 2016
Broadwell-E
<numéro>
Séminaire CNAM – 23/3/2019
2016
14 nm
3,4 109 T
2,46 cm2
140 W
NUCA
23/3/2019
1 cœur
- Cache L1 : 64 Ko
- Cache L2 : 256 Ko
Cache L3 : 25 Mo

## Slide 36
Les multi-cœurs
Hiérarchie de caches
  Cache L3 en sous blocs avec réseau sur puce : Non Uniform Cache Access (NUCA)
  Cohérence : protocoles MOESI ou MESIF
Débit mémoire
  Instructions SIMD
  Nombre de cœurs
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 37
Hiérarchie de caches des multi-cœurs
Trois niveaux de cache
  L1I et L1D par cœur
  L2 privé par cœur
  L3 partagé
Mais L3 très gros : Mo ou 10 dizaines de Mo.
  Logiquement partagé
  Physiquement découpé en sous-blocs
  Réseau d’interconnexion (NoC)
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 38
NoC en crossbar
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>
SPARC T5

## Slide 39
NoC multibus
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>
IBM Power8

## Slide 40
NoC en anneau
Broadwell à 24 cœurs
Caches L1 et L2 par cœur.
Cache L3 partagé, décomposé en 24 blocs. Interconnexion par double anneau.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 41
La hiérarchie de caches
Intel Skylake X
Caches L1 et L2 par cœur.
Cache L3 partagé, décomposé en blocs. Interconnexion par grille 2D.
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 42
Situation en 2018
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 43
Et les manycores
Manycore : pas un multi-cœur avec un plus grand nombre de cœurs
Problèmes des manycores
  Type et performance des cœurs
  Réseau d’interconnexion
  Modèle mémoire
  Dissipation thermique
  Environnement logiciel
Deux grands types d’application
  HPC : superordinateurs - Performance
  Applications mobiles et embarquées – Performance/Watt
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>

## Slide 44
Exemple 1 : SW26010
Processeur du superordinateur TaihuLight
  1er à dépasser les 100 Petaflops en 2016
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>
260 cœurs
306 W à 1,3 GHz

## Slide 45
Exemple 2 : Kalray MPPA-2 (2015)
272 cœurs avec 3 niveaux
10 à 20 W (550 Mhz) pour 1 Tflop flottant
23/3/2019
Séminaire CNAM – 23/3/2019
<numéro>