## Slide 1: Coprocesseurs : échecs et réussites
Daniel Etiemble
LRI – Université Paris Sud

## Slide 2: Accélérateurs et coprocesseurs
Bloc diagramme OMAP 1610 (TI) – 90 nm
ACCELERATEURS
Câblés (accélérateurs matériels)
Coprocesseurs (exécution d’un programme)

## Slide 3: Coprocesseurs
Décharger le CPU de tâches « annexes »
Histoire des coprocesseurs :
  Coprocesseurs d’E/S
  Coprocesseurs pour calcul flottant
  Coprocesseurs graphiques
  Coprocesseurs d’accélération des calculs
Durée de vie
  Apparaissent, disparaissent ou durent
  POURQUOI ?

## Slide 4: Coprocesseurs d’E/S
Mainframes des années 60
IBM-360 (1965)
Processeurs canaux
E/S périphériques lents
E/S périphériques rapides

## Slide 5: Coprocesseurs d’E/S
CDC-6600 (1964)
Mainframes des années 60
Microprocesseurs 8bits – 16 bits
  Intel 8089
10 Processeurs périphériques
MULTITHREADING grain fin

## Slide 6: Coprocesseurs pour le calcul flottant
Exemple type : Intel 8087 (1980) pour 8086
  Puis 80287 et 80387
  Le CPU 80486 intègre le calcul flottant « on-chip »
Mode «pseudo pile » ≠ Mode « 2,1 » de X86
Calculs sur 80 bits
Instructions pile
Instructions flottantes courantes
Instructions flottantes « complexes » : SIN, COS, PTAN, PATAN, Y * log2(x), Y * log2(x+1), etc.

## Slide 7: Causes de disparition
Du coprocesseur au processeur (E/S, calcul flottant)
  Changement de technologie (Avant et après CI)
  Augmentation de la densité d’intégration
Pas sans conséquences
  Ex: calcul flottant Intel et compatibilité binaire
  Intel IA-32, Intel 64: deux manières de calculer en flottant
    X87
    Instructions SIMD « scalaires ».

## Slide 8: Coprocesseurs graphiques
Des cartes graphiques
  Color graphic cards (CGA) -1980
  carte 3dfx Voodoo (1996)
Aux GPUs totalement programmables
  AMD Xenox – 2005
  Nvidia Tesla – 2006

## Slide 9: Coprocesseurs de calcul : le Cell
Un certain succès, puis abandon par IBM en 2009.
Capacité de calcul des SPE  Capacité de calcul du CPU
Programmation “mémoire distribuée” – support logiciel limité.
En 2010 existait déjà un CPU Xeon à 10 cœurs (programmation mémoire commune plus simple)
CPU RISC
8 SPE (SIMD)
Mémoire distribuée (Transferts par DMA)

## Slide 10: Coprocesseurs de calcul : Xeon Phi
Compatibilité logicielle (jeu d’instructions x86)
Mémoire partagée : cohérence de caches
Mémoire virtuelle avec traduction pages et TLB
Réseaux d’interconnexion anneau puis grille 2D
Processeurs
  KNC : superscalaire dans l’ordre (2) – multithread (4) – SIMD 512 bits
  KNL : superscalaire non ordonné d’ordre 4 – multithread (4) dérivé de Atom, Celeron et Pentium.
KNC
KNL
2012
2016

## Slide 11: Les Xeon Phi
Un certain succès
  Utilisés dans des superordinateurs du Top 500 : 35 en 2015, 18 en 2018.
  mais 128 avec GPU Nvidia en 2018
Les problèmes
  Trop proches des multi-cœurs
  Difficultés d’extension des hiérarchies de cache
  Processeurs pas assez simplifiés (mémoire virtuelle, etc…)
  Performance insuffisante / GPUs
Arrêt en 2018 production des KNL et développements des Knight Hill…

## Slide 12: Coprocesseurs de calcul : les GPU
Modèle d’exécution différent
Performances
GPU
parallélisme massif
Très grand nombre d’opérateurs
Latences importante
Très grand débit d’exécution

## Slide 13: Caractéristiques des GPU
Architecture existante (graphique)
Performance
Modèles d’exécution et programmation différents
  Mais supports logiciels matures (CUDA, OpenCL)
Progrès de la liaison CPU-GPU

## Slide 14: Coprocesseurs de calcul : les FPGA
Programmation du matériel : formats spéciaux
De VHDL et Verilog à OpenCL et compilateurs de matériels
La différence des fréquences d’horloge se réduit
Supports logiciels non encore matures
Projet Noctua (université de Padelborn) de superordinateur avec Stratix 10
Exemple : Zynq-7000 de Xilinx

## Slide 15: Coprocesseurs dans Manycores
Modèle mémoire distribuée.
Par cluster
  1 processeur de contrôle
  64 coprocesseurs
    RISC simplifié monothread, 2 pipelines dont 1 flottant
    Mode utilisateur
    Pas d’interruption
    Mémoire scratchpad (contrôlée par logiciel)
SW26010 (260 cœurs) du superordinateur SunWay TaihuLight (1er au TOP 500 de Juin 2016 à Juin 2018)
306 W à 1,3 GHz

## Slide 16: Coprocesseurs pour embarqué
Architecture orientée faible consommation
  Mémoire distribuée
  Comportement « déterministe » (VLIW)
  10 à 20 W pour du flottant 1 TfLOPS (400 à 600 MHz)
Exemple : MPPA2 de Kalray

## Slide 17: Remarques pour conclure
L’évolution technologique a permis l’intégration dans le CPU de différents coprocesseurs (E/S, flottant)
3 caractéristiques des coprocesseurs à succès
  Modèle d’exécution différent de celui du CPU, ce qui rend difficile l’intégration dans le CPU.
  Gain de performance suffisant, au moins un ordre de grandeur
  Environnement logiciel mature
Coprocesseurs examinés
  GPU : a+b+c
  FPGA : a+b (sur certaines applications)
  Cell : aucune des trois